## Slide 1
Manipulador Robótico RRR: Precisão em Três Dimensões
Integrantes: João Gustavo Cavalcanti Beltrão da Silva1, Davi Viana Gouveia, José Lucas Bessa de Oliveira.
Professor: Caio Vinicios Pinheiro Vital

## Slide 2
Acompanhe o Projeto no GitHub!
Para um acompanhamento mais detalhado e transparente do projeto do manipulador RRR, elaboramos um repositório completo no GitHub. Lá, você encontrará todo o código-fonte, esquemas eletrônicos, modelos 3D, documentação e um histórico detalhado das nossas implementações. Encorajamos a comunidade a explorar, contribuir e aprimorar esta iniciativa.

## Slide 3
Manipulador RRR: A Base do Movimento Preciso
Três Juntas Rotacionais (Revolutas)
Cada junta permite rotação em torno de um eixo fixo, proporcionando flexibilidade.
Posicionamento 3D
Garante 3 GDL essenciais para o posicionamento preciso no espaço tridimensional.
Agilidade e Alcance
Estrutura otimizada para movimentos rápidos e grande área de trabalho.
Aplicações Versáteis
Ideal para soldagem e tarefas de "pick-and-place" leves.

## Slide 4
Cinemática Direta: Mapeando o Movimento Robótico
A Cinemática Direta é a função matemática que transforma os ângulos das juntas de um robô na posição e orientação exatas de sua ferramenta final (TCP) no espaço cartesiano.
Entrada: Ângulos de cada junta (θ1, θ2, θ3).
Saída: Coordenadas (x, y, z) e orientação da ferramenta.
Crucial para simulação, planejamento de trajetória e visualização em ambientes virtuais.

## Slide 5
Cinemática Inversa: O Desafio do Controle Robótico
A Cinemática Inversa resolve o problema oposto da direta: dados uma posição e orientação desejadas para a ferramenta (TCP), quais são os ângulos que cada junta do robô deve assumir?
Entrada: Posição (x, y, z) e orientação da ferramenta no espaço cartesiano.
Saída: Conjuntos de ângulos (θ1, θ2, θ3) para cada junta.
Métodos de solução:
  Analítico
    Geométrico
    Algébrico
  Numérico
  Jacobiano

## Slide 6
Representações
Fizemos algumas representações ao longo do projeto justamente pra facilitar o entendimento do funcionamento do manipulador e da parte eletrônica. Isso ajudou a visualizar melhor a estrutura, os componentes e como tudo se conecta.
Estrutura
Fizemos uma representação dos principais componentes do sistema, como a fonte de alimentação, o Arduino, os drivers dos motores e as conexões entre eles. Isso ajudou a ter uma visão clara de como tudo está interligado e facilitou o planejamento da montagem e da parte elétrica do projeto
Diagrama
Fizemos também fez um diagrama elétrico pra deixar mais claro como os componentes estão ligados entre si. Isso facilitou bastante na hora de montar tudo e garantiu que as conexões estivessem certas, sem erro.

## Slide 7
Bibliotecas Essenciais: controlMotor e math.h
Para dar vida ao nosso manipulador RRR e garantir seus movimentos precisos, contamos com duas bibliotecas de programação fundamentais, cada uma com um papel crucial no funcionamento do sistema.
Biblioteca controlMotor
Esta biblioteca foi essencial para gerenciar a movimentação de cada junta do manipulador. Ela nos permitiu controlar os motores de passo com a precisão necessária, garantindo que cada rotação e posição fosse executada conforme planejado. É o coração do movimento físico do robô.
Biblioteca cinematic
A biblioteca cinematic foi desenvolvida para encapsular todas as operações complexas de cinemática direta e inversa. Ela unifica as funções matemáticas necessárias, como as trigonométricas e operações com matrizes, facilitando a aplicação dos modelos DH para o cálculo preciso das posições e orientações do robô no espaço 3D.

## Slide 8
Comunicação Serial: Entrada e Saída de Dados
Entrada Serial: Comandos para o Robô
Através da porta serial, nosso programa recebe os comandos e dados necessários para o controle do manipulador RRR. Isso permite que enviemos, por exemplo, os ângulos desejados para cada junta (θ1, θ2, θ3) ou coordenadas cartesianas (x, y, z) para a cinemática inversa.
Saída Serial: Feedback e Status
A comunicação serial também é usada para fornecer feedback ao usuário. O programa envia informações cruciais, como a posição atual das juntas, coordenadas do TCP (Tool Center Point) em tempo real, ou mensagens de status e erro, garantindo transparência na operação do robô.

## Slide 9
Comunicação Serial
Demonstrando na Prática como implementamos em nosso projeto.
Cabeçalho do Programa.
Exemplos de Cinemática Direta e Inversa.
Exemplos de Cinemática Direta e Inversa.

## Slide 10
Posições de Teste do Manipulador RRR
As imagens a seguir demonstram algumas das posições que configuramos para testar a precisão e a funcionalidade do nosso manipulador robótico RRR.
Manipulador na posição inicial dos nossos cálculos (0, 0, 0).
Manipulador na posição (90, -45, -45).
Manipulador na posição (130, -80, 90).

## Slide 12
Desafios na Construção do Manipulador RRR
Controle de Motores de Passo
Um dos principais desafios foi o controle preciso dos motores de passo, que demandou a utilização de drivers dedicados para garantir a movimentação suave e exata de cada junta.
Modificação de Motores 28BYJ-48
Para otimizar o desempenho e a compatibilidade com nossos sistemas, todos os motores 28BYJ-48 foram modificados para funcionar como motores bipolares, uma etapa crucial que exigiu conhecimento técnico aprofundado.
Integração Mecânica e Precisão
Assegurar o alinhamento perfeito e a rigidez estrutural foi fundamental para minimizar folgas e garantir a precisão de posicionamento, um aspecto crítico na montagem do manipulador.
Fazer o manipulador robótico RRR de 3 GDL funcionar foi cheio de altos e baixos. Surgiram vários problemas técnicos no caminho, e a gente teve que quebrar a cabeça pra resolver. Com bastante tentativa, erro e dedicação, conseguimos contornar os obstáculos e fazer o projeto andar.

## Slide 13
Conclusão: A Jornada de Construção e Descoberta
Ao longo da apresentação, mostramos em detalhes o funcionamento do manipulador robótico RRR. Começamos entendendo sua estrutura, formada por três juntas rotacionais, que permitem movimentos ágeis e precisos no espaço tridimensional.
Em seguida, mergulhamos nos conceitos de Cinemática Direta e Inversa, explicando como calcular a posição do braço a partir dos ângulos das juntas e também como descobrir esses ângulos para alcançar um ponto específico. Para isso, utilizamos ferramentas como as Matrizes de Transformação Homogênea e os Parâmetros de Denavit-Hartenberg, que foram fundamentais para organizar e resolver os cálculos.
Além da parte teórica, enfrentamos na prática vários desafios na construção do sistema. Desde o controle dos motores de passo até a montagem mecânica do braço, cada etapa exigiu bastante teste, adaptação e paciência. Esses momentos serviram como aprendizado e fortaleceram ainda mais o projeto.
Também destacamos o uso das bibliotecas controlMotor e math.h. A primeira foi essencial para o controle físico do braço robótico, e a segunda, para realizar os cálculos matemáticos que tornam o sistema inteligente. Essa experiência mostrou como teoria e prática andam juntas na robótica e como, com esforço e as ferramentas certas, é possível transformar ideias em resultados concretos.

## Slide 14
Obrigado!